空气消毒机主要技术参数：

- 对空气中自然菌的灭亡率≥90.00%以上。消毒后空气检测达到《医院感染管理规范》中规定的所在科室空气环境要求。

- 使用空间20m2，持续、动态、人机共存环境下使用。

- 噪声≤60不产生二次污染，对人体无伤害，不产生电磁辐射、有害射线、臭氧，不干扰、腐蚀设备。

- 移动式，符合常年在重庆地区温湿度环境下使用。